| Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość | Główne parametry zakupywanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piec konwekcyjno - parowy | szt. | 1 | Piec konwekcyjno – parowy o wysokim stopniu izolacji pieca, manualny panel sterowania, system obiegu powietrza, nawilżanie komory, maksymalna temperatura 260°C, minimum 2 prędkości wentylatora o zmiennym kierunku obrotów, pojemność: minimum 5 x GN 1/1, oświetlenie halogenowe, w komplecie z podstawą. |  |  |  |
| 2 | Szatkownica elektryczna do warzyw | szt. | 1 | Szatkownica elektryczna do warzyw wyposażona w minimum 5 tarcz: plastry 2 i 4 mm, wiórki 3, 4, 5 i 7 mm oraz wybierak Moc / Napięcie: minimum 550 W / 230 V |  |  |  |
| 3 | Naświetlacz szufladowy | szt. | 1 | Naświeltlacz umożliwiający dezynfekcję jednorazowo 30 sztuk jaj, o wymiarach minimum 32 cm długości i 4 cm wysokości, czas naświetlania (sterylizacji): maksymalnie 150 sekund. |  |  |  |
| 4 | Maszynka do mielenia | szt. | 1 | Korpus urządzenia z aluminium, stali nierdzewnej lub równoważnego materiału, głowica z możliwością zdjęcia, ślimak i taca ze stali nierdzewnej lub materiału równoważnego, sitka o średnicy minimum 82 mm, rozmiar sitek w zestawie 6 i 8 mm. Moc urządzenia minimum 1,1 kW, wymagane zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe. |  |  |  |
| 5 | Kuchnia gazowa | szt. | 1 | Kuchnia gazowa 4 palnikowa, wolnostojąca wykonana ze stali nierdzewnej, różna konfiguracja palników: 3,5kW; 5kW; 7kW-dwukoronowy; 9kW-dwukoronowy, płomień pilotowy palników, zabezpieczenie przeciw wypływowe, redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy), żeliwne ruszty, regulowane stopki |  |  |  |
| 6 | Zmywarka do naczyń | szt. | 1 | Zmywarka uniwersalna ze stali nierdzewnej, pojemność komory minimum 26 l, pojemność bojlera minimum 5,5 l, maksymalna wysokość wsadu 32 cm z koszem o wymiarach minimum 50 x 50 cm |  |  |  |
| 7 | Szafa przelotowa | szt. | 1 | Szafa przelotowa z przesuwanymi drzwiami i półkami, wykonana ze stali kwasoodpornej o wymiarach: szerokość minimalna 85 cm szerokość maksymalna 90 cm głębokość minimalna 45 cm głębokość maksymalna 50cm wysokość minimalna 180 cm wysokość maksymalna 185 cm |  |  |  |
| 8 | Stół przyścienny | szt. | 1 | Stół przyścienny z blokiem szuflad i przesuwanymi drzwiami wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach: szerokość minimalna 180 cm szerokość maksymalna 185 cm głębokość minimalna 55 cm głębokość maksymalna 60 cm wysokość minimalna 80 cm wysokość maksymalna 85 cm |  |  |  |
| 9 | Stół przyścienny | szt. | 1 | Stół przyścienny wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach: szerokość minimalna 95 cm szerokość maksymalna 100 cm głębokość minimalna 55 cm głębokość maksymalna 60 cm wysokość minimalna 80 cm wysokość maksymalna 85 cm |  |  |  |
| 10 | Stolik kelnerski | szt. | 1 | Stolik kelnerski wyposażeony w trzy półki, wykonany ze stali nierdzewnej, maksymalne obciążenie półki do 50 kg, odstępy między półkami minimum 27 cm. Od spodniej strony półki wygłuszone za pomocą specjalnych mat. Cztery gumowe kłółka o średnicy minimum 10 cm, z możliwością obrotu o 360°, każde wyposażone w odbojnik oraz hamulec. Wymiary: szerokość minimalna 85 cm szerokość maksymalna 90 cm głębokość minimalna 50 cm głębokość maksymalna 55 cm wysokość minimalna 120 cm wysokość maksymalna 125 cm |  |  |  |
| 11 | Szafka wisząca |  |  | Szafka wisząca z otwieranymi drzwiami i półką wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach: szerokość minimalna 95 cm szerokość maksymalna 100 cm głębokość minimalna 30 cm głębokość maksymalna 35 cm wysokość minimalna 55 cm wysokość maksymalna 60 cm |  |  |  |
| 12 | Laptop | kpl. | 1 | Podświetlana klawiatura, wydzielona klawiatura numeryczna, procesor osiągający co najmniej 7880 punktów w teście wg cpubenchmark.net lub lepszy, pamięć RAM minimum 4 GB, dysk twardy min 500 GB, wbudowany napęd optyczny: nagrywarka DVD+/-RW, ekran matowy, przekątna ekranu 17”, dedykowana karta graficzna, wbudowane głośniki stereo, kamera internetowa, łączność LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi, moduł Bluetooth, oprogramowanie: najnowszy stabilny system operacyjny z interfejsem dostępnym w kilku językach do wyboru: minimum w polskim i angielskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy |  |  |  |
| 13 | Odkurzacz | szt. | 1 | Odkurzacz przemysłowy z funkcją prania wykładzin –odkurzanie na sucho i na mokro. Urządzenie przeznaczone do użytku w przestrzeni publicznej, zaopatrzone w sprzęt niezbędny do prania wykładzin, dywanów oraz do sprzątania pozostałych powierzchni z zabrudzeń suchych (kurzu, pyłu). Parametry: moc minimalna 1400 W, napięcie 220 – 240 V. |  |  |  |
|  | Razem: |  |

UWAGA!

Wszystkie elementy wyposażenia powinny spełniać obowiązujące normy. Usługa obejmuje zakup przedmiotu zamówienia, załadunek, transport, rozładunek, wniesienie, montaż i rozmieszczenie asortymentu we wskazanych pomieszczeniach.