| Lp | Nazwa | Jednostka | Ilość | Główne parametry zakupywanego sprzętu | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Cena całkowita netto (zł) | Cena całkowita brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łódź ratownicza z przyczepą do transportu | kpl. | 1 | Łódź: materiał: polietylen długość: minimum 400 cm – maksimum 445 cm szerokość: minimum 170 cm – maksimum 180 cm wysokość: minimum 80 cm maksimum 90 cm waga: minimum 190 kg – maksimum 200 kg możliwość transport 10 osób max. obciążenie - min. 800 kg silnik spalinowy o mocy minimum 40 KM W ofercie należy przewidzieć pełne ukompletowanie łodzi, zapewnienie bezpieczeństwa ratowników i osób transportowanych, oznakowanie belką sygnalizacyjną (z możliwością podawania komunikatów słownych). Dostarczone zamówienie winno być gotowe do użycia przez strażaków ochotników. Z uwagi na fakt, że łódź przede wszystkim przewidziana jest do użycia na rzece, na której w górnym jej biegu odnotowano przepływ wody w ilości 36.000 m3/s oraz tereny zalewowe to przede wszystkim obszar wiejski (ogrodzenia, maszyny rolnicze), winna ona posiadać szczególne parametry odporności na uszkodzenie mechaniczne. Dodatkowo preferowany silnik dwusuwowy z bezpośrednim wtryskiem. Przyczepa: podwozie układ jezdny: oś pojedyncza zawieszenie: niezależne, uresorowane na wałku skrętnym dyszel typu T możliwość regulacji położenia osi nadwozie rama nośna wykonana ze stalowych profili zamkniętych, spawana całość cynkowana ogniowo szybki i łatwy demontaż i montaż tylnej belki możliwość szybkiego dostosowania długości przyczepy przez wysuwanie tylnej belki podpory wzdłużne regulowana wysokość podpory dziobowej wyposażenie wyciągarka linowa koło podporowe podpory wzdłużne dwie rolki kilowe z regulacją wysokości dziobnica cztery punkty mocowania pasów Przyczepa powinna być kompatybilna z łodzią. |  |  |  |  |  |
| 2 | Wyposażenie dodatkowe do zapewnienia bezpieczeństwa | kpl. | 1 | halogen – szperacz – 2 szt płetwa kawitacyjna do 40KM oświetlenie nawigacyjne boczne – 2 szt oświetlenie nawigacyjne topowe - 1 szt koło ratunkowe + uchwyt rzutka ratunkowa + uchwyt uchwyt cumowniczy pagaj z bosakiem i uchwytem noktowizor – lornetka pas transportowy kamizelka pneumatyczna +hak – 4 szt. kamizelka ratunkowa „STRAŻ“ – 4 szt gaśnica z uchwytem nadruk napisów – 2 szt koło sterowe cięgna manetki cięgno sterociągu osłona siatkowa przekładnia sterowa płyta pawężowa pompa zęzowa akumulator tablica przełączników konsola do łodzi siedzenie kratownica nawigacyjna |  |  |  |  |  |

UWAGA!

Wszystkie dostarczone sprzęty powinny być fabrycznie nowe. Wszystkie elementy wyposażenia muszą spełniać obowiązujące normy. Zakres obejmuje zakup przedmiotu zamówienia, załadunek, transport, rozładunek.