| Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość | Główne parametry zakupywanego sprzętu | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Wartość całkowita brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojazd czterokołowy typu „Kład” | szt. | 1 | ilość miejsc: 2 osoby homologacja dopuszczająca do ruchu długość: minimum 190 cm maksimum 200 cm szerokość: minimum 120 cm – maksimum 130 cm masa minimum 380 kg - maksimum 400 kg silnik jednocylindrowy, 4 suwowy pojemność: minimum 700 ccm chłodzenie: ciecz + wentylator elektryczny skrzynia biegów: automatyczna napęd: 2WD / 4WD blokada dyferencjału 2WD / 4WD napęd: wałek kardana hamulce tarczowe, hydrauliczne wyciągarka hak holowniczy typ kulowy |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyczepka transportowa lekka do transportu pojazdu czterokołowego | szt. | 1 | jednoosiowa dopuszczalna masa całkowita do 500 kg zaczep holowniczy ręczne poziomowanie wyposażona w najazdy – 2 sztuki zabezpieczające pasy transportowe 2 szt. |  |  |  |  |  |

UWAGA! Wszystkie dostarczone sprzęty powinny być fabrycznie nowe. Wszystkie elementy wyposażenia muszą spełniać obowiązujące normy. Zakres obejmuje zakup przedmiotu zamówienia, załadunek, transport, rozładunek.