| Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość | Główne parametry zakupywanego sprzętu | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość VAT(zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Cena całkowita netto (zł) | Cena całkowita brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motopompa do czerpania wody z osprzętem | kpl. | 2 | masa własna: nie więcej niż 170 kg silnik: co najmniej 2 cylindrowy, 4 suwowy pojemność: od 800 ccm do ok. 1.200 ccm chłodzenie: powietrzem rozruch: elektr./ręczny pompa jednostopniowa, odśrodkowa sterowanie automatyczne wydajność min. przy 3 m wysokości: 1600 l/min wydajność opt. przy 3 m wysokości: 1900 l/min Osprzęt dodatkowy do motopompy: wąż: typ W110 wąż: typ W75 kosz ssawny linka zabezpieczająca smok ssawny |  |  |  |  |  |
| 2 | Przenośny akumulatorowy zestaw oświetleniowy | szt. | 2 | bezobsługowe diody LED żywotność co najmniej 45 tys. godzin obracalna głowica w zakresie 360 stopni wysokość masztu - co najmniej 0,8 m blokada masztu po wysunięciu włącznik wodoodporny siła światła: co najmniej 700 / 1400 In regulacja siły światła – co najmniej 2 stopnie napięcie bezpieczne – 12V moc czynna – 18W akumulator bezobsługowy np. NiMH czas ładowania – do 8 godzin czas świecenia - nie krócej niż 5 godzin |  |  |  |  |  |
| 3 | Mechaniczny maszt oświetleniowy | szt. | 1 | waga: nie więcej niż 40 kg źródło światła: 4 x LED 150 W napięcie wejściowe: 110 – 240 V AC moc światła: nie mniej niż 60.000 lm żywotność co najmniej 50 tys. godzin wysokość masztu – co najmniej 3,0 m rozstaw ręczny z możliwością poziomowania zasilanie z agregatu lub przyłącza |  |  |  |  |  |
| 4 | Agregat prądotwórczy | szt. | 1 | waga: nie więcej niż 50 kg napięcie znamionowe: 230V moc ciągła: 2,5 kW silnik jednocylindrowy, 4 suwowy |  |  |  |  |  |

UWAGA!

Wszystkie dostarczone sprzęty powinny być fabrycznie nowe. Wszystkie elementy wyposażenia muszą spełniać obowiązujące normy. Zakres obejmuje zakup przedmiotu zamówienia, załadunek, transport, rozładunek.