SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DO PROJEKTU BUDOWA PRZESTRZENNEJ KONSTRUKCJI WSPINACZKOWEJ – LINARIUM W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ – KOMPLEKS SPORTOWY

INWESTOR:

Gmina Radków, ul. Rynek 1, 57-420 Radków, NIP 8851535030

SPIS TREŚCI:

1. Zagadnienia ogólne

1.1. Wprowadzenie

1.2. Podstawa opracowania

1.3. Wymagania ogólne do realizacji robót

1.4. Dokumentacja projektowa

1.5. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych

2. Roboty ziemne

2.1. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

2.2. Sprzęt i maszyny

2.3. Transport

2.4. Wykonanie, zakres robót

3. Roboty w zakresie różnych nawierzchni

3.1. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

3.2.Materiały

3.2.1. Sprzęt

3.2.2.Transport

3.2.3.Wykonanie, zakres robót

3.3. Nawierzchnie bezpieczne - syntetyczne

3.3.1.Materiały

3.4.Odbiór robót

4.Roboty montażowe

4.1.Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

4.2.Materiały

4.2.1. Równoważność

4.2.2.Zestaw sprawnościowy -Linarium

4.3.Sprzęt i maszyny

4.4.Transport

4.5.Wykonanie i zakres robót

4.6.Odbiór materiałów

4.7.Odbiór robót

5.Odbiór końcowy robót

5.1.Podstawowe warunki końcowego odbioru robót

5.2.Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót

1.Zagadnienia ogólne

1.1.Wprowadzenie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z projektem zagospodarowania placu zabaw – Budowa przestrzennej konstrukcji wspinaczkowej w Ścinawce Średniej, dz. Nr 71/2 i 71/3  w zakresie:

– właściwości materiałów

– sposobu i jakości wykonania robót

– odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi.

1.2.Podstawa opracowania

Specyfikacja techniczna opracowana została na podstawie:

– projektu zagospodarowania terenu

– opisu technicznego do projektu

– przedmiaru robót

– wizji lokalnej w terenie

– uzgodnień z Zamawiającym.

1.3.Wymagania ogólne do realizacji robót

Realizacja robót związanych z inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno–budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczącym całości inwestycji, jak i samych technologii wykonywania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych.

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w:

– dokumentacji techniczno – projektowej,

– przepisach techniczno – budowlanych (Prawo Budowlane),

– odpowiednich normach lub równoważnych odnoszących się do placów zabaw:

– aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie,

– pozostałych obowiązujących normach i przepisach.

Wykonawca ma obowiązek wykonywania robót zgodnie z wymogami:

– Prawa Budowlanego,

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

1.4. Dokumentacja projektowa

Wykonawca robót, przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, winien sprawdzić dokumentację techniczno–projektową pod względem możliwości technicznych realizacji zadania zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem materiałów i urządzeń zgodnych ze specyfikacją techniczną dokumentacji projektowej.

1.5. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją Projektową. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta dokumentacji projektowej. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza następującymi przypadkami:

– gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

– gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno–projektowej nie mogą powodować obniżenia jakości, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań projektowych.

2. Roboty ziemne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych wykonywanych ręcznie.

2.1 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

Kod CPV 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

Kod CPV 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kod CPV 45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

2.2. Sprzęt i maszyny:

- Łopaty, szpadle, grabie

- Taczka

2.3. Transport:

- Samochód samowyładowczy

- Samochód skrzyniowy

2.4. Wykonanie, zakres robót

W celu wykonania robót zgodnie z projektem należy wykonać następujące roboty ziemne:

– usunięcie darni na powierzchni projektowanej nawierzchni z płytek z granulatu gumowego

– wywóz darni poza teren inwestycji.

– mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości projektowanej nawierzchni,

– ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na nawierzchni,

– warstwy odsączające i odcinające,

– podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolana i górna

– podbudowa betonowa

– ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,

- nawierzchnia z płytek z granulatu gumowego

Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji

wymienionych prac zasadniczych.

3.Roboty w zakresie różnych nawierzchni

3.1.Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień

Kod CPV 45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Kod CPV 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

3.2. Materiały

– płytki z granulatu gumowego

– obrzeża betonowe o  30 cm x 8 cm

– średnio- lub gruboziarnisty piasek na podsypkę piaskową,

– tłuczeń kamienny niesortowany

– mieszanka betonowa

Zastosowane materiały powinny mieć odpowiednie atesty i odpowiadać obowiązującym normom i przepisom. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Piasek powinien odpowiadać ustaleniom odpowiednich norm

„Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw”.

3.2.1. Sprzęt

– narzędzia brukarskie

– zagęszczarka wibracyjna

3.2.2. Transport

– Obrzeża betonowe,  płytki z granulatu gumowego oraz inne niezbędne materiały budowlane należy transportować i składować zgodnie z odpowiednią Normą. Materiał zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

– Piasek przewozić dowolnymi środkami transportu.

3.2.3. Wykonanie, zakres robót

Powierzchnię terenu przeznaczoną pod nawierzchnie z płytek z granulatu gumowego  należy uporządkować, a następnie ustalić przebieg spadków i wysokości powstającej nawierzchni w taki sposób, by dostosować do wysokości przylegających nawierzchni – istniejącego chodnika za furtką wejściową oraz projektowanej nawierzchni syntetycznej ścieżki, z zachowaniem spadku min. 2 %. Powierzchnię korytować na głębokość 40 cm. Zamontować obrzeża betonowe na podsypce cementowo piaskowej, stosując się do zaleceń producenta. Obrzeża montować na równi z przylegającymi nawierzchniami – istniejącym chodnikiem, nawierzchnią piaskową oraz projektowaną nawierzchnią z płytek z granulatu gumowego. Na przygotowane wcześniej podłoże nanieść 10 cm warstwę piasku zagęszczonego, wykonać podbudowę z kruszywa łamanego – warstwa dolna 15 cm oraz warstwa górna 8 cm (po zagęszczeniu).  Wykonać podbudowę betonową  bez dylatacji o gr. po zagęszczeniu 12 cm.

3.3. Nawierzchnie bezpieczne - syntetyczne

3.3.1. Materiały

Specjalistyczna nawierzchnia bezpieczna na plac zabaw, amortyzująca upadek z wysokości minimum 150 cm (dla urządzeń o wysokości swobodnego upadku WSU/HIC = 150 cm).  Projektowana nawierzchnia z płytek z granulatu gumowego, do stosowania na zewnątrz zgodna z odpowiednimi Normami, przepuszczalna dla wody (na całej powierzchni lub poprzez szczeliny płytek) musi być w kolorze pomarańczowym.

3.4. Odbiór robót

Warunkiem odbioru robót jest dostarczenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających min. 3 – letni okres gwarancji na zamontowaną nawierzchnię oraz certyfikatów zgodności nawierzchni z odpowiednią Normą.

4. Roboty montażowe.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót montażowych urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i uzupełniających elementów małej architektury.

4.1. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień

Wyposażenie placów zabaw

Kod CPV 45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2. Materiały

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów i posiadać atesty oraz certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające zgodność z odpowiednimi normami, a także spełniać warunki bezpieczeństwa określone w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Wymagany jest minimalny 3 letni okres gwarancji producenta na wszystkie urządzenia placu zabaw.

4.2.1.Równoważność.

Użyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne nie gorsze od podanego w dokumentacji. Projektant dopuszcza zastosowanie równoważnych zamienników wyrobów i urządzeń określonych w dokumentacji nazwą producenta i/lub znakiem towarowym jeżeli oferowane wyroby równoważne posiadają parametry, cechy jakościowo-użytkowe nie gorsze tzw. identyczne lub wyższe od wyrobów i urządzeń wymienionych w dokumentacji. Oferent/Wykonawca powinien przedstawić (pod rygorem odrzucenia oferty) listę oferowanych urządzeń wraz z ich szczegółowym opisem (w języku polskim) zawierającym min. parametry i dane techniczne urządzeń jeśli oferuje rozwiązania (materiały, urządzenia) równoważne. Jednocześnie projektant zastrzega, iż w przypadku skierowania do jego akceptacji dokumentacji dotyczącej urządzeń równoważnych możliwy czas odpowiedzi będzie wynosił do 10 dni roboczych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania  równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Należy wówczas złożyć wraz z ofertą aprobaty techniczne, certyfikat, opis techniczny, karty katalogowe, lub inny dokument dotyczący oferowanego urządzenia lub zamiennika, określający jego podstawowe parametry techniczno-jakościowe, potwierdzający, iż oferowany wyrób równoważny jest co najmniej odpowiednikiem wyrobu lub urządzenia.

4.2.2. Zestaw sprawnościowy Linarium - opis

Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa, zbudowana na 8 punktach podparcia rozchodzących się na zewnątrz bryły. Urządzenie posiada regulacje naciągu lin. Instalowane jest bez betonowania (nie dotyczy przyłączy. Urządzenie zawiera:

- sztywną konstrukcje z 8-ma punktami podparcia, wykonaną ze stalowych rur,

- sieć z lin symetrycznych rozchodzących się od konstrukcji urządzenia,

Łączniki lin w formie aluminiowych kul.

Śruby regulujące naciąg lin znajdujące się w każdym punkcie łączenia się rur konstrukcyjnych, zakryte kulistymi osłonami.

System montażowy rama metalowa łączącą pod powierzchnią ziemi wszystkie punkty podparcia konstrukcji urządzenia.

Dane techniczne

- wymiary 7,3 x 7,3 x 5,5 (m)

- strefa bezpieczeństwa: 10,80 m x 10,80 m – 117 m2

- maksymalna wysokość upadku: 2,40 m

- ilość użytkowników: max 62 osób

- Certyfikat potwierdzający zgodność z odpowiednimi normami

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Konstrukcja:

- Konstrukcja wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych i malowanych proszkowo;

- Konstrukcja połączona jest stalowymi kulami, wewnątrz których znajduje się mechanizm naciągowy sieci;

Sieć wykonana jest z 6-cio żyłowej poliamidowej zbrojonej liny o gr. 18 mm. Kolor sieci zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Istnieje możliwość wykonania sieci w kilku kolorach jednocześnie.

4.3. Sprzęt i maszyny

– Łopaty, kilofy, łomy, grabki

– Poziomice, miary

– Młotki

– Klucze specjalistyczne

– Wiertarki i wkrętarki

– Ubijaki i zagęszczarki

– Taczka

4.4. Transport:

- Samochód skrzyniowy

- Samochód samowyładowczy

4.5. Wykonanie i zakres robót

Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych. Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa, niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Montaż urządzeń i elementów placu zabaw musi odbywać się ściśle wg wytycznych ich producentów, zgodnie z odpowiednia Normą. Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia, z wykorzystaniem elementów montażowych producenta. Uwaga! Kolejność wykonania robót - montażu urządzeń względem montażu nawierzchni – przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producentów.

4.6. Odbiór materiałów

Celem odbioru materiałów należy stwierdzić:

– Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu,

– Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, z dokumentacją projektową,

– Zgodność kolorystyki urządzeń z zaleceniami projektanta oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia a/k,

– Posiadanie certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa (tzw. certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające zgodność zastosowanych urządzeń z odpowiednimi Normami,

– Dokument stwierdzający min. 3-letni okres gwarancji na urządzenia.

4.7. Odbiór robót

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesionemu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru na podstawie jej zgłoszenia Zamawiającemu. Odbiór następuje po stwierdzeniu:

– zgodności zrealizowania zadania z dokumentacją projektową,

– zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń,

– przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń.

5. Odbiór końcowy robót

5.1. Podstawowe warunki końcowego odbioru robót Podstawą odbioru robót będzie:

– pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót,

– dokumentacja powykonawcza,

– posiadanie certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa (tzw. certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające zgodność zastosowanych urządzeń z odpowiednimi Normami),

– posiadanie dokumentów potwierdzających minimum 3-letnią gwarancję na zastosowane na placu zabaw urządzenia,

– aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie,

– uporządkowanie terenu realizacji zadania.

5.2. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót Inwestor, na pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robót na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych.

Komisja ma obowiązek sprawdzenia:

– zgodności zrealizowania zadania z dokumentacją projektową

– zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń

– przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń

– certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia

– posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

– czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania

–czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy.

Po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzany jest protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Wykonawcę, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty. Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania.

Opracował: Polanica-Zdrój 2018-04-23

mgr inż. Roman Orzeł