Załącznik nr 2 do SWZ dla Części nr 4

KOSZTORYS OFERTOWY

Wambierzyce

| Opis podstawy nakładów | Ilość | Krot, | j.m. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | R | M | S |
| 1. Montaż konstrukcji pod moduły fotowoltaicznych |
| 1.1 Kalkulacja własna Konstrukcja wolnostojąca na słupkach stalowych wbijanych w grunt oparta o profile stalowe wraz z elementami mocującymi | 1 |  | kpl. |  |  |  |
| 2. Montaż modułów fotowoltaicznych |
| 2.1 KNR AT-57 0203-04 Moduły fotowoltaiczne, masa do 30 kg o mocy 440 W | 98 |  | szt. |  |  |  |
| 3. Montaż Rozdzielnic |
| 3.1 KNNR 5 0405-07 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe o wraz z konstrukcją, mocowanie do konstrukcji stalowej, masa do 20 kg | 1 |  | szt. |  |  |  |
| 4. Montaż falowników |
| 4.1 KNR AT-57 0401-02 Montaż inwerterów na gotowej konstrukcji. | 1 |  | szt. |  |  |  |
| 5. Oprzewodowanie AC |
| 5.1 KNR-W 2-01 0702-0202 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, rowy o głębokości 0,8 m i szerokości dna di 0,4 m w gruncie kategorii III-IV | 240 |  | m |  |  |  |
| 5.2 KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku grubości 10 cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4 m (x2) | 240 |  | m |  |  |  |
| 5.3 KNR-W 2-01 0705-0403 Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych spycharkami, rowy o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0,6 m w gruncie kategorii III | 240 |  | m |  |  |  |
| 5.4 KNNR 5 0707-05 Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych YaKY 4x35 mm2, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4 – 0,6 mm | 240 |  | m |  |  |  |
| 6. Oprzewodowanie DC |
| 6.1 KNNR 5 0201-03 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur – przewód solarny 4,0 mm2 | 250 |  | m |  |  |  |
| 7. Instalacja uziemiająca, wyrównawcza |
| 7.1 KNR 513/711/1 Montaż mostków uziemiających, wyrównawczych między panelami fotowoltaicznymi | 98 |  | szt. |  |  |  |
| 8. Uruchomienie farmy fotowoltaicznej wraz z pomiarami |
| 8.1 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy | 2 |  | pomiar |  |  |  |
| 8.2 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | 8 |  | pomiar |  |  |  |
| 8.3 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | 1 |  | szt. |  |  |  |
| 8.4 Podłączenia paneli i ostateczne sprawdzenie instalacji | 1 |  | kpl. |  |  |  |

PODSUMOWANIE

|  | Razem | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja fotowoltaiczna |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] 70%R+70%S |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] 11,5%(R+Kp(R))+11,5%(S+Kp(S)) |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty zakupu [Kz] 7,7%M |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)+M+Kz(M)+S+Kp(S)+Z(S)) |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |